## Slide 1
網卡與 OS 層的關係
從 PHY/MAC 到 Windows 驅動堆疊 ——為什麼無法從 Windows 取得 CSI？
2026-04-07 v1.1
1
Notes: 大家好，今天的主題是「網卡與 OS 層的關係」。我們會從 RF 工程師最熟悉的 PHY 層出發，一路向上追溯到 Windows 的應用程式層，最後回答一個很多 RF 工程師都碰過的問題：為什麼在 Windows 上無法取得網卡的 CSI 資料？
這份投影片設計給有 PHY/MAC 背景的工程師，所以我不會花太多時間在 RF 基礎，而是聚焦在 OS 軟體層的架構與限制。

## Slide 2
大綱
● 第一段：基礎架構（Slides 3–6）
  › · 802.11 RF 信號路徑
  › · PHY 層與 CSI 定義
  › · MAC 層職責
  › · OSI 7 層 vs Windows 元件對應
● 第二段：Windows 驅動堆疊（Slides 7–14）
  › · OEM.sys / nwifi.sys / NDIS / WDI
  › · CSI 消失點分析
● 第三段：替代方案（Slides 15–22）
  › · Linux 生態 vs Windows 限制
  › · 硬體選型建議
● 第四段：結語與建議（Slides 23–25）
2
Notes: 今天的內容分四段。
第一段從 PHY/MAC 基礎出發，確保大家對 CSI 的定義有共同的認知。第二段進入 Windows 的驅動架構，這是大多數 RF 工程師比較陌生的領域。第三段是今天的核心：為什麼 Linux 可以但 Windows 不行，以及有哪些替代方案。最後給出實際的硬體選型建議。
整個演講大約 45 到 60 分鐘，最後留時間 Q&A。

## Slide 3
基礎架構
PHY / MAC / CSI / OSI 對應
Section 1
基礎架構
3

## Slide 4
802.11 RF 信號路徑
天線 (Antenna)
接收 RF 信號
ADC 類比→數位
信號數位化
OFDM 解調 (Demodulation)
子載波分離
802.11 Frame 解碼
封包還原
MAC 層 處理
上送至驅動
▶ CSI 在 OFDM 解調後即可計算：每個子載波的複數增益（振幅 + 相位）
基礎架構
4
Notes: 這張圖應該是大家最熟悉的起點。從天線接收到 RF 信號後，經過 ADC 轉換成數位信號，再透過 OFDM 解調把各個子載波分離出來，最後解碼成 802.11 frame。
關鍵點在這裡：CSI 的計算發生在 OFDM 解調這個步驟。每個子載波在解調過程中，NIC 的 DSP 會計算出複數增益，這就是 CSI 的來源。這個資料此時還在 NIC 的韌體裡，尚未進入任何 OS 軟體層。

## Slide 5
PHY 層：什麼是 CSI？
RSSI（傳統方式）
整體接收功率（單一數值）
單位：dBm
無法區分多路徑效應
精度低，只反映總體信號強度
CSI（Channel State Information）
每個 OFDM 子載波的複數增益
包含振幅（Amplitude）與相位（Phase）
802.11n：30 個子載波群組（20MHz）
可重建多路徑傳播特性
用途：室內定位、手勢辨識、呼吸偵測
▶ CSI = H(f)：頻域通道矩陣，每對 TX-RX 天線各一組
基礎架構
5
Notes: 在座各位應該都知道 RSSI，但我還是簡單對比一下。RSSI 是整個頻帶的總接收功率，是一個純量值，單位 dBm。它告訴你「訊號有多強」，但不告訴你「通道長什麼樣子」。
CSI 則是每個 OFDM 子載波的複數增益，包含振幅和相位。802.11n 的情況下，IWL5300 會報告 30 個子載波群組的 CSI。這個資訊豐富多了——你可以從 CSI 重建多路徑傳播特性，這就是為什麼 CSI 可以用於室內定位和手勢辨識，而 RSSI 不行。
CSI 的數學表示是頻域通道矩陣 H(f)，對每對 TX-RX 天線各有一個。

## Slide 6
MAC 層職責
● 媒介存取控制：CSMA/CA（避免碰撞）
● 確認機制：ACK frame
● Frame 組裝：802.11 Header + Payload
● 安全：WPA2/3 加解密（CCMP/GCMP）
● 省電機制：PS-Poll、TWT（Wi-Fi 6）
基礎架構
6
Notes: MAC 層的工作是管理「誰可以在什麼時候傳送資料」，以及確保資料的正確性。CSMA/CA 是避免碰撞的機制，ACK 確認每個封包有被收到。
這裡有個重要的觀念：MAC 層完全不負責 CSI。CSI 是 PHY 層的 side-channel 資訊，不在 802.11 協定的 MAC frame 定義裡。MAC 層拿到的是已經解調完成的 frame，它不會也不需要知道每個子載波的增益。
這是 CSI 在軟體堆疊中「消失」的第一個關卡。

## Slide 7
CSI 在 MAC 層的狀態
▶ PHY 解調完成後 CSI 儲存於 NIC 韌體/暫存器
▶ MAC 層不負責傳遞 CSI——只處理 frame 內容
▶ CSI 屬於 PHY 層 side-channel，不在 802.11 協定範圍
● 結論：CSI 從 PHY 到 MAC 已無標準傳遞路徑
▶ MAC 層是 CSI 消失旅程的第一站——不是被「擋住」，而是從未被納入協定
基礎架構
7
Notes: 這張投影片總結 CSI 在 MAC 層的關鍵觀念。接下來我們會看到 OS 軟體層如何延續這個問題。

## Slide 8
OSI 7 層 vs Windows 實際元件對應
OSI 層 | 標準名稱 | Windows 元件 | 備註
L7 | Application | 應用程式 / WinSock API | send() / recv()
L4 | Transport | tcpip.sys (TCP/UDP) | 連接埠管理
L3 | Network | tcpip.sys (IP) | 路由、IP 封包
L2b | LLC | ndis.sys (NDIS) | 協定多工/解多工
L2a | MAC | nwifi.sys + OEM.sys | 802.11 管理
L1 | PHY | NIC 韌體 + 硬體 | RF 信號處理，CSI 在此層
▶ CSI 存在於 L1，NDIS 介面從 L2a 開始，兩者之間沒有標準橋接
基礎架構
8
Notes: 這張表是今天的地圖，後面的所有討論都會對應回這張表。
最重要的觀察：CSI 存在於 L1（PHY 硬體），但 Windows 的軟體介面從 L2a 才開始（nwifi.sys 和 OEM.sys）。L1 和 L2a 之間沒有標準的橋接機制來傳遞 CSI。
右邊的 Windows 元件欄位就是我們接下來要深入討論的每一個元件。請記住這個對應關係。

## Slide 9
Windows 驅動堆疊
OEM.sys → nwifi.sys → NDIS → WinSock
Section 2
Windows 驅動堆疊
9

## Slide 10
Windows 網路驅動架構總覽
應用程式
User Mode
WinSock (ws2_32.dll)
User Mode
AFD.sys（Ancillary Function Driver）
Kernel Mode
tcpip.sys（TCP/IP Stack）
Kernel Mode
ndis.sys（NDIS）
Kernel Mode
nwifi.sys（Native WiFi）
Kernel Mode
OEM.sys（Miniport Driver）
Kernel Mode
NIC 硬體 + 韌體
Hardware
▶ 每層只能透過明確定義的介面與相鄰層溝通
Windows 驅動堆疊
10
Notes: 現在進入 Windows 驅動架構。這張堆疊圖從上到下代表從應用程式到硬體的路徑。
顏色區分了三個層次：綠色是 User Mode（使用者模式），藍色和紫色是 Kernel Mode（核心模式），最底層是硬體。
每一層只能和相鄰層溝通，而且必須透過明確定義的介面。這個設計保證了穩定性，但也意味著 L1 的 PHY 資訊沒有辦法「跳過」中間層直接到應用程式。
接下來我們逐層解釋，重點在紅色的 OEM.sys 和紫色的 nwifi.sys。

## Slide 11
OEM.sys：網卡廠商 Miniport Driver
職責
直接與 NIC 硬體暫存器溝通（MMIO/PCI）
控制 RF 參數（頻道、頻寬、TX 功率）
管理 DMA 傳輸（TX/RX 封包緩衝）
實作 NDIS Miniport 介面
上報硬體事件給 nwifi.sys
範例（各廠商）
Intel：iwlwifi（Linux）/ netwtw*.sys（Windows）
Qualcomm/Atheros：ath*.sys
Broadcom：bcmwl*.sys
MediaTek：mt*.sys
⚠ OEM.sys 是唯一能讀取 CSI 的軟體元件
但它選擇不向上層暴露此資料
▶ OEM.sys 是 Windows 驅動堆疊中距離硬體最近的軟體層
Windows 驅動堆疊
11
Notes: OEM.sys 是網卡廠商提供的 Miniport Driver，是整個 Windows 網路堆疊中距離硬體最近的軟體元件。
它透過 MMIO 或 PCI 介面直接讀寫網卡的硬體暫存器，可以控制 RF 參數像是頻道和 TX 功率，也負責管理 DMA 傳輸。
右邊的例子列出各廠商的驅動名稱。Intel 在 Linux 上叫 iwlwifi，但在 Windows 上叫 netwtw*.sys，星號代表版本號。
這裡有一個關鍵觀察：OEM.sys 理論上可以讀取 NIC 韌體計算的 CSI 資料，因為它有直接訪問硬體暫存器的能力。問題是它選擇不向上層暴露這個資料。

## Slide 12
OEM.sys 的資料路徑
NIC 韌體 計算 CSI
儲存於暫存器
OEM.sys DMA 讀取
RX 封包緩衝
NDIS_RECEIVE _NET_BUFFER
標準封包上報
nwifi.sys 接收
802.11 frame 處理
tcpip.sys → 應用層
IP 封包
▶ CSI 存於 NIC 暫存器，OEM.sys 只將 802.11 frame payload 上報——CSI 從未進入 NDIS 封包結構
Windows 驅動堆疊
12
Notes: 這張流程圖展示了一個 RX 封包從 NIC 韌體到應用層的路徑。
注意最左邊：NIC 韌體計算 CSI 後，把結果儲存在硬體暫存器。OEM.sys 透過 DMA 讀取 RX 封包緩衝區，但這個緩衝區裡只有 802.11 frame 的內容，不含 CSI。
CSI 從來沒有進入 NDIS_NET_BUFFER 這個標準封包結構。換句話說，CSI 在 OEM.sys 這一步就已經被排除在資料流之外了。
這就是 CSI 消失的根本原因：不是某個軟體元件「擋住」了 CSI，而是 CSI 從一開始就沒有被放進標準的資料傳輸路徑。

## Slide 13
nwifi.sys：Windows Native WiFi 驅動
● 位置：位於 OEM.sys 上方，ndis.sys 下方
主要職責：
  › · 802.11 認證流程（Open / WPA2 / WPA3）
  › · 漫遊管理（BSS 選擇、重新關聯）
  › · 省電模式（Legacy PS / U-APSD）
  › · 掃描管理（Passive / Active Scan）
  › · 802.11 管理幀處理（Probe / Auth / Assoc）
Windows 驅動堆疊
13
Notes: nwifi.sys 是 Windows Native WiFi 驅動，位於 OEM.sys 上方。它的職責是管理 802.11 的連線狀態。
認證、漫遊、省電、掃描——這些都是 nwifi.sys 負責的。

## Slide 14
nwifi.sys 暴露的介面
向上暴露兩種介面：
  › · Native WiFi API（wlanapi.dll）→ 應用程式
  › · NDIS OID 介面 → tcpip.sys
● ⚠ nwifi.sys 不處理、不儲存、不轉發任何 PHY 層原始資料
● 設計目標：管理 WiFi 連線，不是提供 RF 量測
▶ 從 nwifi.sys 向上，PHY 層資訊已被永久丟棄
Windows 驅動堆疊
14
Notes: nwifi.sys 向上暴露的介面非常有限，完全沒有任何 PHY 層原始資訊的傳遞路徑。

## Slide 15
nwifi.sys 的抽象化：CSI 在此消失
nwifi.sys 向上暴露的資訊
SSID / BSSID
RSSI（接收信號強度）
連線狀態（已連線/斷線）
安全性設定（加密方式）
頻道 / 頻寬
連線速率（Link Speed）
nwifi.sys 不暴露的資訊
❌ CSI（子載波增益矩陣）
❌ 原始 IQ 樣本
❌ 每根天線的原始 RSSI
❌ 噪聲圖（Noise Floor per subcarrier）
❌ 封包時間戳（硬體層級）
設計原因：nwifi.sys 的目標是
連線管理，不是 RF 量測
▶ 從 nwifi.sys 向上，PHY 層資訊已被永久丟棄
Windows 驅動堆疊
15
Notes: 這張兩欄表格很清楚地展示了 nwifi.sys 的抽象化代價。
左邊是它向上暴露的資訊：SSID、RSSI、連線狀態、安全性設定、頻道、連線速率。這些對於管理 WiFi 連線已經足夠。
右邊是它不暴露的資訊：CSI、原始 IQ 樣本、每根天線的獨立 RSSI、噪聲圖、硬體時間戳。這些都是 RF 量測需要的資料。
從 nwifi.sys 向上，這些 PHY 層資訊已經被永久丟棄，無法恢復。這是架構設計的結果，不是 bug。

## Slide 16
NDIS 介面設計哲學
● NDIS = Network Driver Interface Specification
● 設計目標：跨廠商通用——任何協定 × 任何網卡
OID（Object Identifier）查詢機制：
  › · OID_802_11_SSID → 查詢/設定 SSID
  › · OID_802_11_RSSI → 接收信號強度
  › · OID_802_11_BSSID_LIST → 掃描結果
  › · OID_802_11_STATISTICS → 封包統計
Windows 驅動堆疊
16
Notes: 理解了 OID 機制，就能理解為什麼 CSI 無法透過標準介面取得。
NDIS 的核心設計目標是「跨廠商通用性」——讓 Intel 的網卡和 Broadcom 的網卡都可以用相同的 API。這個目標需要取最大公約數：只定義所有廠商都支援的功能。

## Slide 17
NDIS 為什麼沒有 CSI？
  › ❌ 無任何 OID 定義 CSI 查詢
  › ❌ 無任何 OID 定義子載波層級資訊
▶ 根本原因：標準化需要取最大公約數
  › · Intel 5300：30 個子載波群組
  › · Atheros AR9380：56 個子載波
  › · 不同廠商格式完全不同，無法統一
▶ NDIS 的「通用性」正是 CSI 無法取得的根本原因
Windows 驅動堆疊
17
Notes: OID_802_11 系列定義了 SSID、RSSI、掃描等標準操作。但 CSI 是廠商私有的 PHY 細節，不同廠商的 CSI 格式完全不同。把這種廠商差異標準化是不可能的，所以 NDIS 根本沒有嘗試。
這就是 NDIS 通用性設計的代價。

## Slide 18
WDI：Windows 10+ 新驅動模型
WDI 改變了什麼
WLAN Device Driver Interface（WDI）
Win10 引入，取代部分 NDIS WiFi 介面
將驅動分為：
· IHV 元件（UMDF，User Mode）
· WDI 框架（KMDF，Kernel Mode）
降低藍屏風險（User Mode crash 不致命）
簡化 IHV 驅動開發
WDI 對 CSI 的影響
❌ WDI Task/Property 定義中
同樣沒有 CSI 相關介面
WDITASK 清單（部分）：
· TaskScan
· TaskConnect
· TaskDisconnect
· TaskSendRequest
→ 架構更新，但 CSI 缺席問題未解決
▶ WDI 是架構改進，不是 PHY 資料暴露的嘗試
Windows 驅動堆疊
18
Notes: Windows 10 引入了 WDI 作為新的 WiFi 驅動模型。WDI 把驅動分成兩部分：IHV 廠商負責的 User Mode 元件，和 WDI 框架的 Kernel Mode 元件。
這個架構的優點是：User Mode 的 crash 不會導致藍屏，大幅提升系統穩定性，也簡化了廠商的驅動開發。
但是——WDI 的 Task 和 Property 定義完全沒有包含 CSI 相關的介面。WDI 是架構上的改進，不是解決 CSI 取得問題的嘗試。所以即使升級到 WDI 模型，CSI 依然無法取得。

## Slide 19
CSI 消失點分析
應用程式 / WinSock
無法感知 CSI 存在
tcpip.sys
只處理 IP 封包
ndis.sys（NDIS）
無 CSI OID 定義
nwifi.sys
丟棄所有 PHY metadata
OEM.sys
能讀取 CSI，但不上報
NIC 韌體 + 硬體
CSI 計算並儲存於此
▶ CSI 消失於 OEM.sys ↔ nwifi.sys 介面：OEM.sys 有能力讀取但選擇不轉發，nwifi.sys 也不要求
Windows 驅動堆疊
19
Notes: 這是今天的核心投影片。讓我們總結 CSI 在哪裡消失。
橙色和紅色標注的兩個元件是關鍵：OEM.sys 和 nwifi.sys。
OEM.sys 有能力讀取 CSI（因為它可以直接訪問 NIC 硬體暫存器），但它不上報給 nwifi.sys。nwifi.sys 也從未向 OEM.sys 請求 CSI 資料。這個邊界就是 CSI 消失的地方。
再往上，ndis.sys 沒有 CSI 的 OID 定義，tcpip.sys 只看到 IP 封包，應用程式完全感知不到 CSI 的存在。
結論：CSI 的消失是多層架構決策累積的結果，每一層都有其合理性。

## Slide 20
替代方案
Linux 生態 vs Windows 限制
Section 3
替代方案
20

## Slide 21
為什麼 Linux 可以取得 CSI？
Linux 驅動架構
cfg80211：802.11 設定框架
mac80211：軟體 MAC 實作
nl80211：Netlink 介面（用戶空間↔核心）
關鍵差異：開源驅動
· iwlwifi（Intel）可修改
· ath9k（Atheros）可修改
· brcmfmac（Broadcom）可 patch 韌體
debugfs 介面：
/sys/kernel/debug/ieee80211/
部分驅動在此暴露 CSI 原始資料
Windows 的根本差異
✗ OEM.sys 為閉源二進位
✗ NDIS 介面固定，無擴充 CSI 的機制
✗ 無等同 debugfs 的 PHY 資料介面
✗ 韌體修改需要 WHQL 簽章
→ Linux 的可行性來自
開源 + 可修改驅動 + 彈性的核心介面
不是 Windows 的「bug」，是設計哲學差異
▶ Linux 的可行性來自開源生態，不是 Windows 的設計缺陷
替代方案
21
Notes: 現在我們來看為什麼 Linux 可以取得 CSI。
Linux 的關鍵優勢是開源。iwlwifi、ath9k、brcmfmac 這些驅動都是開源的，研究人員可以直接修改驅動程式碼，甚至修改 NIC 韌體。debugfs 提供了一個核心介面，讓驅動可以暴露任意的除錯資料，包括 CSI。
右邊列出了 Windows 的根本差異：OEM.sys 是閉源二進位，不可修改；NDIS 介面固定，沒有擴充機制；韌體修改需要 WHQL 認證簽章。
這不是 Windows 的 bug，而是商業產品（Windows）vs 開源生態（Linux）的架構哲學差異。

## Slide 22
Linux CSI Tool：linux-80211n-csitool（Intel 5300）
● 作者：Daniel Halperin（University of Washington，2011）
● 硬體：Intel WiFi Link 5300（IWL5300），3 天線
運作原理：
  › 1. 修改 Intel 官方韌體（firmware patch）
  › 2. 自訂 iwlwifi 核心驅動
  › 3. 每個 RX 封包附帶 CSI 矩陣（30 個子載波群組）
  › 4. 每個子載波：複數值（8-bit real + 8-bit imag）
● 平台：Ubuntu 10.04 LTS + kernel 2.6.36
  › ⚠ 歷史性工具，現代 Linux 核心需額外移植工作
● 資料格式：每個 RX 封包 → CSI 矩陣 [Ntx × Nrx × 30]
● GitHub: dhalperi/linux-80211n-csitool
替代方案
22
Notes: linux-80211n-csitool 是 2011 年由 Daniel Halperin 在華盛頓大學開發的，是學術界第一個廣泛使用的 CSI 工具。
它的運作原理是：修改 Intel IWL5300 的韌體，讓它在每個接收到的 HT 封包後附加 CSI 矩陣。同時修改 iwlwifi 核心驅動，讓 CSI 資料可以傳到用戶空間。
每個 CSI 矩陣是 [Ntx × Nrx × 30] 的複數陣列，30 個子載波群組，每個子載波 8-bit 複數。對 3x3 天線配置來說，每個封包有 9 個矩陣。
這個工具非常有歷史意義，但它基於很舊的 Ubuntu 10.04 和 kernel 2.6.36，移植到現代系統需要額外工作。現在有更好的替代方案。

## Slide 23
現代 CSI 工具生態（全部 Linux-only）
工具 | 硬體 | 標準 | 頻寬 | 特色
PicoScenes | Intel AX200/AX210 | 802.11a/g/n/ac/ax | 20–160 MHz | 最完整，商業支援
FeitCSI | Intel AX200/AX210 | 802.11a/g/n/ac/ax | 20–160 MHz | 開源，CSI 注入
IAX | Intel AX200/201/210/211 | 802.11ax | 20–160 MHz | 學術研究用
Nexmon CSI | Broadcom/Cypress | 802.11a/g/n/ac | 20–80 MHz | Raspberry Pi 支援
Atheros-CSI-Tool | AR9380（ath9k） | 802.11n | 20/40 MHz | OpenWRT 支援
linux-80211n-csitool | Intel IWL5300 | 802.11n | 20/40 MHz | 最早的工具，歷史性
▶ 所有工具均僅支援 Linux——這直接說明了為什麼 Windows 無法取得 CSI
替代方案
23
Notes: 這是目前（2026 年）的現代 CSI 工具生態。
PicoScenes 是目前功能最完整的平台，支援 Intel AX200/AX210，可以取得 802.11ax 格式的 CSI，最寬支援 160 MHz。它有商業支援，適合需要穩定維護的研究團隊。
FeitCSI 是開源替代方案，功能相近，也支援 CSI 注入，可以用於主動量測。
這張表的最右欄「平台」請注意：全部都是 Linux。這個事實本身就是今天演講的核心論點之一——所有成熟的 CSI 工具都選擇 Linux，因為 Windows 的架構限制讓這件事在 Windows 上無法實現。

## Slide 24
Windows 替代方案 1：Raw Packet Capture
● 工具：WinPcap / Npcap + Monitor Mode（若網卡支援）
可以取得：
  › ✅ 802.11 frame header（MAC Header）
  › ✅ Radiotap Header（部分 PHY 資訊）
  › ✅ RSSI（訊號強度，dBm）
  › ✅ 資料速率（MCS index）
  › ✅ 頻道資訊
無法取得：
  › ❌ CSI（子載波增益矩陣）
  › ❌ IQ 樣本
  › ❌ 多天線個別 RSSI
● 適用情境：封包分析、協定研究、基本 RF 環境監控
● 限制：Monitor Mode 在 Windows 支援有限，需特定網卡與驅動版本
替代方案
24
Notes: 第一個 Windows 替代方案是 raw packet capture，使用 WinPcap 或 Npcap。
如果你的網卡支援 Monitor Mode（不是所有 Windows 網卡都支援），你可以用 Wireshark 或類似工具捕獲 802.11 frame。Radiotap header 會包含一些 PHY 資訊，包括 RSSI、資料速率、頻道等。
但是——沒有 CSI。Radiotap header 的設計裡根本沒有 CSI 欄位的定義。你拿到的是 frame level 的資訊，不是 subcarrier level 的通道資訊。
這個方案適合封包分析和基本的 RF 環境監控，但不能取代 CSI。

## Slide 25
Windows 替代方案 2：OEM 私有 IOCTL
● 原理：部分廠商在 OEM.sys 中保留私有控制介面
● 透過 DeviceIoControl() 呼叫私有 IOCTL code
需要的工作：
  › 1. 逆向工程 OEM.sys（IDA Pro / Ghidra）
  › 2. 找到處理 CSI 的 IOCTL dispatch 函式
  › 3. 確認輸入/輸出緩衝區格式
  › 4. 撰寫呼叫程式（需以管理員權限執行）
現實情況：
  › · Intel：部分版本 netwtw*.sys 有私有介面，但未公開文件
  › · 每次驅動更新後 IOCTL code 可能改變
  › · 可能觸發驅動簽章驗證失敗（Win10 Secure Boot）
● ⚠ 高風險、高維護成本，不建議用於生產環境
替代方案
25
Notes: 第二個方案是透過 OEM 私有 IOCTL 介面。這是最接近在 Windows 上取得 CSI 的方式，但也是風險最高的。
你需要用 IDA Pro 或 Ghidra 逆向 OEM.sys，找到可能處理 CSI 的 IOCTL dispatch 函式，確認輸入輸出格式，然後寫程式呼叫它。Intel 的 netwtw*.sys 在某些版本有私有介面，但完全沒有公開文件。
實際問題是：每次 Windows Update 或驅動更新，IOCTL code 可能改變，你的程式就壞了。另外，呼叫未簽章的驅動介面可能觸發 Secure Boot 的驗證機制。
這個方案我不建議用在任何需要長期維護的系統上。

## Slide 26
Windows 替代方案 3：雙系統 / 虛擬機
● 最實用的工程折衷方案
● 架構 A：雙系統（推薦）
  › · 同一台機器安裝 Linux + Windows
  › · Linux 環境：使用 PicoScenes / FeitCSI 取 CSI
  › · CSI 資料儲存為 .mat / .csv / .bin
  › · 重開機進 Windows 進行後處理（MATLAB / Python）
● 架構 B：USB Live Linux
  › · 免安裝，開機從 USB 進 Linux
  › · FeitCSI 提供 Live USB 映像
  › · 完成採集後重開機回 Windows
● 架構 C：VM + USB 直通（不推薦）
  › · WiFi 網卡 USB 直通至 Linux VM
  › · 延遲與時序精度受 Hypervisor 影響
  › · PCIe 網卡通常無法直通
● 推薦：雙系統 + 共享資料分割區
替代方案
26
Notes: 第三個方案是最實際的工程折衷：雙系統。
推薦架構是在同一台機器上安裝 Linux 和 Windows，用 Linux 取 CSI，用 Windows 做後處理。這樣可以充分利用兩個 OS 的優勢：Linux 的 CSI 工具生態 + Windows 的 MATLAB 或其他分析工具。
FeitCSI 提供 Live USB 映像，如果你不想安裝 Linux，可以用 USB 開機進 Linux 取資料，完成後重開機回 Windows。
VM 方案通常不可行，因為 PCIe 網卡無法直通給 VM，而 USB WiFi 網卡的時序精度在 Hypervisor 下會受影響。
結論：雙系統是 RF 工程師最省力的 CSI 採集方案。

## Slide 27
替代方案比較
方案 | 技術難度 | 硬體需求 | CSI 完整度 | 維護成本
Raw Packet Capture | ★☆☆☆☆ | 一般 WiFi 網卡 | ❌ 無 CSI | 低
OEM 私有 IOCTL | ★★★★☆ | 特定廠商網卡 | ⚠ 部分，不穩定 | 極高
雙系統（推薦） | ★★☆☆☆ | 支援 CSI 的網卡 | ✅ 完整 | 低
VM + USB 直通 | ★★★☆☆ | USB WiFi 網卡 | ⚠ 時序精度差 | 中
Linux Live USB | ★☆☆☆☆ | 支援 CSI 的網卡 | ✅ 完整 | 低
▶ 對 RF 工程師的建議：雙系統 + PicoScenes/FeitCSI 是最佳投資報酬比
替代方案
27
Notes: 這張表快速比較五種方案。
難度最低的兩個是 Raw Packet Capture 和 Linux Live USB，但前者根本取不到 CSI。Linux Live USB 是最簡單且可以取到完整 CSI 的方案。
雙系統稍微複雜一點，但提供最穩定的長期使用體驗，維護成本也很低。
OEM 私有 IOCTL 是唯一可以在 Windows 原生環境取 CSI 的方案，但維護成本極高，我在這裡標注為「極高」是認真的——你需要對每個新版本的驅動都重新逆向。
建議：除非有非常強烈的理由必須在 Windows 原生環境取 CSI，否則雙系統就是標準答案。

## Slide 28
支援 CSI 的硬體選型
網卡型號 | 晶片 | 標準 | CSI 工具 | 平台
Intel WiFi Link 5300 | IWL5300 | 802.11n | linux-80211n-csitool | Linux（舊）
Intel Wi-Fi 6 AX200 | AX200 | 802.11ax | PicoScenes / FeitCSI | Linux
Intel Wi-Fi 6E AX210 | AX210 | 802.11ax（6GHz） | PicoScenes / FeitCSI | Linux
Atheros AR9380 | AR9380 | 802.11n | Atheros-CSI-Tool | Linux / OpenWRT
Broadcom BCM4339 | BCM4339 | 802.11ac | Nexmon CSI | Android / RPi
Raspberry Pi 4 (RPi) | BCM43455 | 802.11ac | Nexmon CSI | Linux（RPi OS）
▶ 採購建議：Intel AX200 M.2 網卡 + Linux 雙系統 = 最易取得的 CSI 研究平台
替代方案
28
Notes: 這張表列出目前（2026 年）有明確 CSI 工具支援的網卡。
如果你要買新硬體，Intel AX200 M.2 是最容易取得、工具支援最完整的選擇。它便宜（通常 500 到 1000 台幣），支援 802.11ax，PicoScenes 和 FeitCSI 都支援它。買 M.2 版本可以裝在筆電或桌機，或者用 M.2 轉 PCIe 轉接卡。
如果你有 Raspberry Pi，BCM43455 晶片已經內建，Nexmon CSI 直接支援，不需要額外購買硬體，非常適合做嵌入式 CSI 採集節點。
Atheros AR9380 在 OpenWRT 路由器上很常見，適合布署多點 CSI 量測環境。
請避免購買沒有在這份清單上的網卡，除非你願意自己移植驅動。

## Slide 29
結語與建議
硬體選型 + 環境建議
Section 4
結語
29

## Slide 30
完整架構總覽：CSI 的旅程
應用程式
只能用 WinSock，看不到 PHY
NDIS / tcpip.sys
無 CSI OID，協定通用化
nwifi.sys
802.11 管理，丟棄 PHY metadata
OEM.sys（唯一機會）
能讀 CSI，但介面不暴露
NIC 韌體
CSI 在此計算完成
PHY 硬體 + RF 電路
OFDM 解調，子載波分析
▶ Windows 架構的每一層都有合理的設計動機，但合力造成了 CSI 無法取得的結果
結語
30
Notes: 讓我們用這張總結圖回顧整個旅程。
從最下面的 PHY 硬體開始，OFDM 解調計算出 CSI，儲存在 NIC 韌體的暫存器中。NIC 韌體計算完成後，這個資訊就在這裡等待被讀取。
OEM.sys 是唯一有能力讀取這個資料的軟體元件，但它的設計目標不包含上報 CSI，所以它沒有這樣做。
往上的每一層，從 nwifi.sys 到 NDIS 到應用程式，都沒有任何機制可以取得 CSI。每一層都有合理的設計動機，但合在一起的結果就是 CSI 無法從應用層存取。
這不是一個單一決策造成的問題，而是多層架構設計累積的結果。

## Slide 31
給 RF 工程師的建議（1/2）
1. 選硬體前先確認 CSI 工具支援
  › → Intel AX200/AX210 是目前最佳選擇
2. 優先使用 Linux 環境採集 CSI
  › → PicoScenes（商業支援）或 FeitCSI（開源）
  › → 雙系統方案最穩定
3. Windows 定位為後處理平台
  › → MATLAB / Python 分析 CSI 資料
結語
31
Notes: 基於今天的所有內容，給各位幾個具體建議。
第一，買硬體前先確認 CSI 工具支援。Intel AX200/AX210 目前是最安全的選擇。
第二，用 Linux 取 CSI，PicoScenes 或 FeitCSI 是推薦的工具。雙系統是最穩定的部署方式。
第三，Windows 用來做後處理。你的 MATLAB 腳本、Python 分析程式、可視化工具都可以在 Windows 上跑。

## Slide 32
給 RF 工程師的建議（2/2）
4. 避免的坑
  › ❌ 不要依賴 OEM 私有 IOCTL（維護成本極高）
  › ❌ 不要用 VM 取 CSI（時序不準確）
  › ❌ 不要購買沒有明確工具支援的網卡
5. 推薦資源
  › · PicoScenes: ps.zpj.io
  › · FeitCSI: feitcsi.kuskosoft.com
  › · CSIKit（多格式解析）: github.com/Gi-z/CSIKit
結語
32
Notes: 今天的演講希望幫助各位在投入 CSI 研究前，對整個架構有清楚的認識，避免走彎路。

## Slide 33
Q&A / 參考資料
[1] D. Halperin et al., Tool Release: Gathering 802.11n Traces with CSI, ACM SIGCOMM, 2011. -> linux-80211n-csitool
[2] M. Schulz et al., Nexmon: The C-based Firmware Patching Framework -- seemoo-lab/nexmon_csi
[3] Z. Jiang, PicoScenes: Enabling Modern Wi-Fi ISAC Research -- ps.zpj.io
[4] KuskoSoft, FeitCSI: 802.11 CSI Tool -- feitcsi.kuskosoft.com
[5] X. Yaxiong et al., Atheros CSI Tool for 802.11n NICs -- xieyaxiongfly/Atheros-CSI-Tool
[6] Microsoft Docs, WDI Miniport Driver Design Guide -- learn.microsoft.com
[7] Microsoft Docs, NDIS Network Interface Architecture -- learn.microsoft.com
[8] Gi-z, CSIKit: Python CSI Processing Tools -- github.com/Gi-z/CSIKit
結語
33
Notes: 以上是今天的所有內容。
如果你要開始 CSI 研究，推薦先看 PicoScenes 的文件（ps.zpj.io），它提供了很完整的 setup guide。FeitCSI（feitcsi.kuskosoft.com）是開源替代方案，適合想要自己修改的研究者。CSIKit 是一個 Python 函式庫，可以解析多種 CSI 工具的輸出格式，方便資料分析。
有任何問題嗎？