## Slide 1
網卡與 OS 層的關係
從 PHY/MAC 到 Windows 驅動堆疊 ——為什麼無法從 Windows 取得 CSI？
2026-04-07 v4.0
01 / 23
Notes: 大家好，今天的主題是「網卡與 OS 層的關係」。我們會從 RF 工程師最熟悉的 PHY 層出發，一路向上追溯到 Windows 的應用程式層，最後回答一個很多 RF 工程師都碰過的問題：為什麼在 Windows 上無法取得網卡的 CSI 資料？
這份投影片設計給有 PHY/MAC 背景的工程師，所以我不會花太多時間在 RF 基礎，而是聚焦在 OS 軟體層的架構與限制。

## Slide 2
大綱
● 第一段：基礎架構（Slides 3–5）
  · · 802.11 RF 信號路徑
  · · PHY / MAC 與 CSI
  · · OSI 7 層 vs Windows 元件對應
● 第二段：Windows 驅動堆疊（Slides 6–13）
  · · OEM.sys / nwifi.sys / NDIS / WDI
  · · CSI 消失點分析
● 第三段：替代方案（Slides 14–17）
  · · Linux 生態 vs Windows 限制
  · · 硬體選型建議
● 第四段：結語與建議（Slides 18–20）
02 / 23
Notes: 今天的內容分四段。
第一段從 PHY/MAC 基礎出發，確保大家對 CSI 的定義有共同的認知。第二段進入 Windows 的驅動架構，這是大多數 RF 工程師比較陌生的領域。第三段是今天的核心：為什麼 Linux 可以但 Windows 不行，以及有哪些替代方案。最後給出實際的硬體選型建議。
整個演講大約 45 到 60 分鐘，最後留時間 Q&A。

## Slide 3
1
基礎架構
PHY / MAC / CSI / OSI 對應
基礎架構
03 / 23

## Slide 4
802.11 RF 信號路徑
Section 1/4
天線 (Antenna)
接收 RF 信號
ADC 類比→數位
信號數位化
OFDM 解調 (Demodulation)
子載波分離
802.11 Frame 解碼
封包還原
MAC 層 處理
上送至驅動
CSI 在 OFDM 解調後即可計算：每個子載波的複數增益（振幅 + 相位）
基礎架構
04 / 23
Notes: 這張圖應該是大家最熟悉的起點。從天線接收到 RF 信號後，經過 ADC 轉換成數位信號，再透過 OFDM 解調把各個子載波分離出來，最後解碼成 802.11 frame。
關鍵點在這裡：CSI 的計算發生在 OFDM 解調這個步驟。每個子載波在解調過程中，NIC 的 DSP 會計算出複數增益，這就是 CSI 的來源。這個資料此時還在 NIC 的韌體裡，尚未進入任何 OS 軟體層。

## Slide 5
PHY / MAC 與 CSI
Section 1/4
RSSI（傳統方式）
整體接收功率（單一數值）
單位：dBm
無法區分多路徑效應
精度低，只反映總體信號強度
MAC 層對 CSI 的態度
MAC 職責：CSMA/CA、ACK、Frame 組裝
⚠ CSI 不在 MAC 協定範圍
· PHY 解調後存於 NIC 韌體暫存器
· MAC 只收到已解調的 802.11 frame
· CSI 從未進入 NDIS 封包結構
結論：CSI 旅程的第一個截斷點
CSI = H(f)：頻域通道矩陣。從 PHY 到 MAC 已無標準傳遞路徑
基礎架構
05 / 23
Notes: 在座各位應該都知道 RSSI，但我還是簡單對比一下。RSSI 是整個頻帶的總接收功率，是一個純量值，單位 dBm。它告訴你「訊號有多強」，但不告訴你「通道長什麼樣子」。
CSI 則是每個 OFDM 子載波的複數增益，包含振幅和相位。802.11n 的情況下，IWL5300 會報告 30 個子載波群組的 CSI。這個資訊豐富多了——你可以從 CSI 重建多路徑傳播特性，這就是為什麼 CSI 可以用於室內定位和手勢辨識，而 RSSI 不行。
CSI 的數學表示是頻域通道矩陣 H(f)，對每對 TX-RX 天線各有一個。

## Slide 6
OSI 7 層 vs Windows 實際元件對應
Section 1/4
OSI 層 | 標準名稱 | Windows 元件 | 備註
L7 | Application | 應用程式 / WinSock API | send() / recv()
L4 | Transport | tcpip.sys (TCP/UDP) | 連接埠管理
L3 | Network | tcpip.sys (IP) | 路由、IP 封包
L2b | LLC | ndis.sys (NDIS) | 協定多工/解多工
L2a | MAC | nwifi.sys + OEM.sys | 802.11 管理
L1 | PHY | NIC 韌體 + 硬體 | RF 信號處理，CSI 在此層
CSI 存在於 L1，NDIS 介面從 L2a 開始，兩者之間沒有標準橋接
基礎架構
06 / 23
Notes: 這張表是今天的地圖，後面的所有討論都會對應回這張表。
最重要的觀察：CSI 存在於 L1（PHY 硬體），但 Windows 的軟體介面從 L2a 才開始（nwifi.sys 和 OEM.sys）。L1 和 L2a 之間沒有標準的橋接機制來傳遞 CSI。
右邊的 Windows 元件欄位就是我們接下來要深入討論的每一個元件。請記住這個對應關係。

## Slide 7
2
Windows 驅動堆疊
OEM.sys → nwifi.sys → NDIS → WinSock
Windows 驅動堆疊
07 / 23

## Slide 8
Windows 網路驅動架構總覽
Section 2/4
應用程式
User Mode
WinSock (ws2_32.dll)
User Mode
AFD.sys（Ancillary Function Driver）
Kernel Mode
tcpip.sys（TCP/IP Stack）
Kernel Mode
ndis.sys（NDIS）
Kernel Mode
nwifi.sys（Native WiFi）
Kernel Mode
OEM.sys（Miniport Driver）
Kernel Mode
NIC 硬體 + 韌體
Hardware
每層只能透過明確定義的介面與相鄰層溝通
Windows 驅動堆疊
08 / 23
Notes: 現在進入 Windows 驅動架構。這張堆疊圖從上到下代表從應用程式到硬體的路徑。
顏色區分了三個層次：綠色是 User Mode（使用者模式），藍色和紫色是 Kernel Mode（核心模式），最底層是硬體。
每一層只能和相鄰層溝通，而且必須透過明確定義的介面。這個設計保證了穩定性，但也意味著 L1 的 PHY 資訊沒有辦法「跳過」中間層直接到應用程式。
接下來我們逐層解釋，重點在紅色的 OEM.sys 和紫色的 nwifi.sys。

## Slide 9
OEM.sys：網卡廠商 Miniport Driver
Section 2/4
職責
直接與 NIC 硬體暫存器溝通（MMIO/PCI）
控制 RF 參數（頻道、頻寬、TX 功率）
管理 DMA 傳輸（TX/RX 封包緩衝）
實作 NDIS Miniport 介面
上報硬體事件給 nwifi.sys
範例（各廠商）
Intel：iwlwifi（Linux）/ netwtw*.sys（Windows）
Qualcomm/Atheros：ath*.sys
Broadcom：bcmwl*.sys
MediaTek：mt*.sys
⚠ OEM.sys 是唯一能讀取 CSI 的軟體元件
但它選擇不向上層暴露此資料
OEM.sys 是 Windows 驅動堆疊中距離硬體最近的軟體層
Windows 驅動堆疊
09 / 23
Notes: OEM.sys 是網卡廠商提供的 Miniport Driver，是整個 Windows 網路堆疊中距離硬體最近的軟體元件。
它透過 MMIO 或 PCI 介面直接讀寫網卡的硬體暫存器，可以控制 RF 參數像是頻道和 TX 功率，也負責管理 DMA 傳輸。
右邊的例子列出各廠商的驅動名稱。Intel 在 Linux 上叫 iwlwifi，但在 Windows 上叫 netwtw*.sys，星號代表版本號。
這裡有一個關鍵觀察：OEM.sys 理論上可以讀取 NIC 韌體計算的 CSI 資料，因為它有直接訪問硬體暫存器的能力。問題是它選擇不向上層暴露這個資料。

## Slide 10
OEM.sys 的資料路徑
Section 2/4
NIC 韌體 計算 CSI
儲存於暫存器
OEM.sys DMA 讀取
RX 封包緩衝
NDIS_RECEIVE _NET_BUFFER
標準封包上報
nwifi.sys 接收
802.11 frame 處理
tcpip.sys → 應用層
IP 封包
CSI 存於 NIC 暫存器，OEM.sys 只將 802.11 frame payload 上報——CSI 從未進入 NDIS 封包結構
Windows 驅動堆疊
10 / 23
Notes: 這張流程圖展示了一個 RX 封包從 NIC 韌體到應用層的路徑。
注意最左邊：NIC 韌體計算 CSI 後，把結果儲存在硬體暫存器。OEM.sys 透過 DMA 讀取 RX 封包緩衝區，但這個緩衝區裡只有 802.11 frame 的內容，不含 CSI。
CSI 從來沒有進入 NDIS_NET_BUFFER 這個標準封包結構。換句話說，CSI 在 OEM.sys 這一步就已經被排除在資料流之外了。
這就是 CSI 消失的根本原因：不是某個軟體元件「擋住」了 CSI，而是 CSI 從一開始就沒有被放進標準的資料傳輸路徑。

## Slide 11
nwifi.sys：連線管理層（PHY 資訊截斷點）
Section 2/4
▶ 職責：802.11 連線管理
  · · 認證（WPA2/WPA3）、漫遊、省電、掃描
▶ 向上暴露的介面：
  · · SSID / RSSI / 連線狀態 / 頻道 / 連線速率
  · · Native WiFi API（wlanapi.dll）→ 應用程式
⚠ 不暴露任何 PHY 層原始資料
  · · ❌ CSI、❌ IQ 樣本、❌ 每天線獨立 RSSI
● 設計目標是連線管理，不是 RF 量測
從 nwifi.sys 向上，PHY 層資訊已被永久丟棄
Windows 驅動堆疊
11 / 23
Notes: nwifi.sys 是 Windows Native WiFi 驅動，職責是管理 802.11 連線狀態。它向上暴露的介面完全沒有任何 PHY 層資訊的傳遞路徑——這是設計目標，不是疏漏。

## Slide 12
NDIS 無 CSI 的根本原因
Section 2/4
● NDIS 設計目標：跨廠商通用介面
  · · 任何協定 × 任何網卡 = 最大公約數
● OID 機制提供：SSID / RSSI / 掃描 / 統計
❌ 無任何 OID 定義 CSI 查詢
▶ 為什麼無法標準化 CSI？
  · · Intel 5300：30 個子載波群組
  · · Atheros AR9380：56 個子載波
  · · 格式完全不同，無法取最大公約數
● 結論：通用性的代價 = 丟棄廠商私有 PHY 細節
NDIS 的「通用性」正是 CSI 無法取得的根本原因
Windows 驅動堆疊
12 / 23
Notes: NDIS 的核心設計目標是跨廠商通用性，但 CSI 是廠商私有 PHY 細節，不同廠商格式完全不同。無法取最大公約數，所以 NDIS 根本沒有嘗試。

## Slide 13
WDI：Windows 10+ 新驅動模型
Section 2/4
WDI 改變了什麼
WLAN Device Driver Interface（WDI）
Win10 引入，取代部分 NDIS WiFi 介面
將驅動分為：
· IHV 元件（UMDF，User Mode）
· WDI 框架（KMDF，Kernel Mode）
降低藍屏風險（User Mode crash 不致命）
簡化 IHV 驅動開發
WDI 對 CSI 的影響
❌ WDI Task/Property 定義中
同樣沒有 CSI 相關介面
WDITASK 清單（部分）：
· TaskScan
· TaskConnect
· TaskDisconnect
· TaskSendRequest
→ 架構更新，但 CSI 缺席問題未解決
WDI 是架構改進，不是 PHY 資料暴露的嘗試
Windows 驅動堆疊
13 / 23
Notes: Windows 10 引入了 WDI 作為新的 WiFi 驅動模型。WDI 把驅動分成兩部分：IHV 廠商負責的 User Mode 元件，和 WDI 框架的 Kernel Mode 元件。
這個架構的優點是：User Mode 的 crash 不會導致藍屏，大幅提升系統穩定性，也簡化了廠商的驅動開發。
但是——WDI 的 Task 和 Property 定義完全沒有包含 CSI 相關的介面。WDI 是架構上的改進，不是解決 CSI 取得問題的嘗試。所以即使升級到 WDI 模型，CSI 依然無法取得。

## Slide 14
CSI 消失點分析
Section 2/4
應用程式 / WinSock
無法感知 CSI 存在
tcpip.sys
只處理 IP 封包
ndis.sys（NDIS）
無 CSI OID 定義
nwifi.sys
丟棄所有 PHY metadata
OEM.sys
能讀取 CSI，但不上報
NIC 韌體 + 硬體
CSI 計算並儲存於此
CSI 消失於 OEM.sys ↔ nwifi.sys 介面：OEM.sys 有能力讀取但選擇不轉發，nwifi.sys 也不要求
Windows 驅動堆疊
14 / 23
Notes: 這是今天的核心投影片。讓我們總結 CSI 在哪裡消失。
橙色和紅色標注的兩個元件是關鍵：OEM.sys 和 nwifi.sys。
OEM.sys 有能力讀取 CSI（因為它可以直接訪問 NIC 硬體暫存器），但它不上報給 nwifi.sys。nwifi.sys 也從未向 OEM.sys 請求 CSI 資料。這個邊界就是 CSI 消失的地方。
再往上，ndis.sys 沒有 CSI 的 OID 定義，tcpip.sys 只看到 IP 封包，應用程式完全感知不到 CSI 的存在。
結論：CSI 的消失是多層架構決策累積的結果，每一層都有其合理性。

## Slide 15
3
替代方案
Linux 生態 vs Windows 限制
替代方案
15 / 23

## Slide 16
為什麼 Linux 可以取得 CSI？
Section 3/4
Linux 驅動架構
cfg80211：802.11 設定框架
mac80211：軟體 MAC 實作
nl80211：Netlink 介面（用戶空間↔核心）
關鍵差異：開源驅動
· iwlwifi（Intel）可修改
· ath9k（Atheros）可修改
· brcmfmac（Broadcom）可 patch 韌體
debugfs 介面：
/sys/kernel/debug/ieee80211/
部分驅動在此暴露 CSI 原始資料
Windows 的根本差異
✗ OEM.sys 為閉源二進位
✗ NDIS 介面固定，無擴充 CSI 的機制
✗ 無等同 debugfs 的 PHY 資料介面
✗ 韌體修改需要 WHQL 簽章
→ Linux 的可行性來自
開源 + 可修改驅動 + 彈性的核心介面
不是 Windows 的「bug」，是設計哲學差異
Linux 的可行性來自開源生態，不是 Windows 的設計缺陷
替代方案
16 / 23
Notes: 現在我們來看為什麼 Linux 可以取得 CSI。
Linux 的關鍵優勢是開源。iwlwifi、ath9k、brcmfmac 這些驅動都是開源的，研究人員可以直接修改驅動程式碼，甚至修改 NIC 韌體。debugfs 提供了一個核心介面，讓驅動可以暴露任意的除錯資料，包括 CSI。
右邊列出了 Windows 的根本差異：OEM.sys 是閉源二進位，不可修改；NDIS 介面固定，沒有擴充機制；韌體修改需要 WHQL 認證簽章。
這不是 Windows 的 bug，而是商業產品（Windows）vs 開源生態（Linux）的架構哲學差異。

## Slide 17
現代 CSI 工具生態（全部 Linux-only）
Section 3/4
工具 | 硬體 | 標準 | 頻寬 | 特色
PicoScenes | Intel AX200/AX210 | 802.11a/g/n/ac/ax | 20–160 MHz | 最完整，商業支援
FeitCSI | Intel AX200/AX210 | 802.11a/g/n/ac/ax | 20–160 MHz | 開源，CSI 注入
IAX | Intel AX200/201/210/211 | 802.11ax | 20–160 MHz | 學術研究用
Nexmon CSI | Broadcom/Cypress | 802.11a/g/n/ac | 20–80 MHz | Raspberry Pi 支援
Atheros-CSI-Tool | AR9380（ath9k） | 802.11n | 20/40 MHz | OpenWRT 支援
linux-80211n-csitool | Intel IWL5300 | 802.11n | 20/40 MHz | 最早的工具，歷史性
所有工具均僅支援 Linux——這直接說明了為什麼 Windows 無法取得 CSI
替代方案
17 / 23
Notes: 這是目前（2026 年）的現代 CSI 工具生態。
PicoScenes 是目前功能最完整的平台，支援 Intel AX200/AX210，可以取得 802.11ax 格式的 CSI，最寬支援 160 MHz。它有商業支援，適合需要穩定維護的研究團隊。
FeitCSI 是開源替代方案，功能相近，也支援 CSI 注入，可以用於主動量測。
這張表的最右欄「平台」請注意：全部都是 Linux。這個事實本身就是今天演講的核心論點之一——所有成熟的 CSI 工具都選擇 Linux，因為 Windows 的架構限制讓這件事在 Windows 上無法實現。

## Slide 18
Windows 替代方案比較
Section 3/4
方案 | 技術難度 | CSI 完整度 | 維護成本 | 建議
Raw Packet Capture (WinPcap/Npcap) | ★☆☆☆ | ❌ 無 CSI | 低 | 僅封包分析
OEM 私有 IOCTL (逆向 OEM.sys) | ★★★★ | ⚠ 不穩定 | 極高 | 不建議
雙系統 Linux（推薦） | ★★☆☆ | ✅ 完整 | 低 | 最佳方案
Linux Live USB (FeitCSI) | ★☆☆☆ | ✅ 完整 | 低 | 快速上手
建議：Intel AX200 + 雙系統 Linux + PicoScenes/FeitCSI
替代方案
18 / 23
Notes: 四種方案快速比較。Raw Packet Capture 最簡單但無 CSI。OEM IOCTL 風險極高。雙系統和 Live USB 都能取到完整 CSI，推薦雙系統。

## Slide 19
支援 CSI 的硬體選型
Section 3/4
網卡型號 | 晶片 | 標準 | CSI 工具 | 平台
Intel WiFi Link 5300 | IWL5300 | 802.11n | linux-80211n-csitool | Linux（舊）
Intel Wi-Fi 6 AX200 | AX200 | 802.11ax | PicoScenes / FeitCSI | Linux
Intel Wi-Fi 6E AX210 | AX210 | 802.11ax（6GHz） | PicoScenes / FeitCSI | Linux
Atheros AR9380 | AR9380 | 802.11n | Atheros-CSI-Tool | Linux / OpenWRT
Broadcom BCM4339 | BCM4339 | 802.11ac | Nexmon CSI | Android / RPi
Raspberry Pi 4 (RPi) | BCM43455 | 802.11ac | Nexmon CSI | Linux（RPi OS）
採購建議：Intel AX200 M.2 網卡 + Linux 雙系統 = 最易取得的 CSI 研究平台
替代方案
19 / 23
Notes: 這張表列出目前（2026 年）有明確 CSI 工具支援的網卡。
如果你要買新硬體，Intel AX200 M.2 是最容易取得、工具支援最完整的選擇。它便宜（通常 500 到 1000 台幣），支援 802.11ax，PicoScenes 和 FeitCSI 都支援它。買 M.2 版本可以裝在筆電或桌機，或者用 M.2 轉 PCIe 轉接卡。
如果你有 Raspberry Pi，BCM43455 晶片已經內建，Nexmon CSI 直接支援，不需要額外購買硬體，非常適合做嵌入式 CSI 採集節點。
Atheros AR9380 在 OpenWRT 路由器上很常見，適合布署多點 CSI 量測環境。
請避免購買沒有在這份清單上的網卡，除非你願意自己移植驅動。

## Slide 20
4
結語與建議
硬體選型 + 環境建議
結語
20 / 23

## Slide 21
完整架構總覽：CSI 的旅程
Section 4/4
應用程式
只能用 WinSock，看不到 PHY
NDIS / tcpip.sys
無 CSI OID，協定通用化
nwifi.sys
802.11 管理，丟棄 PHY metadata
OEM.sys（唯一機會）
能讀 CSI，但介面不暴露
NIC 韌體
CSI 在此計算完成
PHY 硬體 + RF 電路
OFDM 解調，子載波分析
Windows 架構的每一層都有合理的設計動機，但合力造成了 CSI 無法取得的結果
結語
21 / 23
Notes: 讓我們用這張總結圖回顧整個旅程。
從最下面的 PHY 硬體開始，OFDM 解調計算出 CSI，儲存在 NIC 韌體的暫存器中。NIC 韌體計算完成後，這個資訊就在這裡等待被讀取。
OEM.sys 是唯一有能力讀取這個資料的軟體元件，但它的設計目標不包含上報 CSI，所以它沒有這樣做。
往上的每一層，從 nwifi.sys 到 NDIS 到應用程式，都沒有任何機制可以取得 CSI。每一層都有合理的設計動機，但合在一起的結果就是 CSI 無法從應用層存取。
這不是一個單一決策造成的問題，而是多層架構設計累積的結果。

## Slide 22
給 RF 工程師的建議
Section 4/4
1. 選硬體先確認 CSI 工具支援
  · → Intel AX200/AX210 = 目前最佳選擇
2. 優先 Linux 環境採集 CSI
  · → PicoScenes（商業支援）或 FeitCSI（開源）
  · → 雙系統：Linux 採集，Windows 後處理
3. 避免的坑
  · ❌ OEM 私有 IOCTL（每次驅動更新後失效）
  · ❌ VM 取 CSI（時序精度受 Hypervisor 影響）
  · ❌ 未在支援清單上的網卡
結語
22 / 23
Notes: 基於今天的內容，給各位三點具體建議。希望能幫助大家避免走彎路，直接使用最有效的工具。

## Slide 23
Q&A / 參考資料
Section 4/4
[1] D. Halperin et al., Tool Release: Gathering 802.11n Traces with CSI, ACM SIGCOMM, 2011. -> linux-80211n-csitool
[2] M. Schulz et al., Nexmon: The C-based Firmware Patching Framework -- seemoo-lab/nexmon_csi
[3] Z. Jiang, PicoScenes: Enabling Modern Wi-Fi ISAC Research -- ps.zpj.io
[4] KuskoSoft, FeitCSI: 802.11 CSI Tool -- feitcsi.kuskosoft.com
[5] X. Yaxiong et al., Atheros CSI Tool for 802.11n NICs -- xieyaxiongfly/Atheros-CSI-Tool
[6] Microsoft Docs, WDI Miniport Driver Design Guide -- learn.microsoft.com
[7] Microsoft Docs, NDIS Network Interface Architecture -- learn.microsoft.com
[8] Gi-z, CSIKit: Python CSI Processing Tools -- github.com/Gi-z/CSIKit
結語
23 / 23
Notes: 以上是今天的所有內容。
如果你要開始 CSI 研究，推薦先看 PicoScenes 的文件（ps.zpj.io），它提供了很完整的 setup guide。FeitCSI（feitcsi.kuskosoft.com）是開源替代方案，適合想要自己修改的研究者。CSIKit 是一個 Python 函式庫，可以解析多種 CSI 工具的輸出格式，方便資料分析。
有任何問題嗎？