## Slide 1
網卡與 OS 層的關係
從 PHY/MAC 到 Windows 驅動堆疊 ——為什麼無法從 Windows 取得 CSI？
2026-04-08 v5.3
01 / 26
Notes: 大家好，今天的主題是「網卡與 OS 層的關係」。我們會從 RF 工程師最熟悉的 PHY 層出發，一路向上追溯到 Windows 的應用程式層，最後回答一個很多 RF 工程師都碰過的問題：為什麼在 Windows 上無法取得網卡的 CSI 資料？
這份投影片設計給有 PHY/MAC 背景的工程師，所以我不會花太多時間在 RF 基礎，而是聚焦在 OS 軟體層的架構與限制。

## Slide 2
大綱
● 前言：為什麼需要 CSI？（Slide 3）
● 第一段：基礎架構（Slides 5–7）
  · · 802.11 RF 信號路徑
  · · PHY / MAC 與 CSI
  · · OSI 7 層 vs Windows 元件對應
● 第二段：Windows 驅動堆疊（Slides 10–16）
  · · OEM.sys / nwifi.sys / NDIS / WDI（逐層解析）
  · · 架構總覽與 CSI 消失點分析
● 第三段：替代方案（Slides 18–21）
  · · Linux 生態 vs Windows 限制
  · · 硬體選型建議
● 第四段：結語與建議（Slides 23–25）
02 / 26
Notes: 今天的內容分四段，前面先用一張投影片說明為什麼我們需要 CSI。
第一段從 PHY/MAC 基礎出發，確保大家對 CSI 的定義有共同的認知。第二段進入 Windows 的驅動架構，這是大多數 RF 工程師比較陌生的領域。第三段是今天的核心：為什麼 Linux 可以但 Windows 不行，以及有哪些替代方案。最後給出實際的硬體選型建議。
整個演講大約 45 到 60 分鐘，最後留時間 Q&A。

## Slide 3
為什麼需要 CSI？
RSSI 的侷限
整體接收功率（單一純量，dBm）
無法區分多路徑效應
無頻率解析度、無相位資訊
→ 只能告訴你「訊號多強」
無法描述「通道長什麼樣子」
CSI 能做什麼
每個 OFDM 子載波的複數增益 H(f)
· 振幅 + 相位，完整通道資訊
▶ 研究應用
· 室內定位（ToA / AoA 估測）
· 手勢辨識、跌倒偵測、呼吸監測
· MIMO 波束成形最佳化
▶ 本簡報核心問題
如何在實驗硬體上取得 CSI？
Windows 為何做不到？
03 / 26
Notes: 在進入技術細節之前，先確立我們為什麼需要 CSI。RSSI 是最傳統的無線量測指標，但它只告訴你總接收功率，無法描述通道的頻率特性。
CSI 則是每個 OFDM 子載波的複數通道增益，包含振幅和相位。這個豐富的資訊讓 CSI 成為室內定位、手勢辨識、呼吸監測等研究的核心工具——這些應用用 RSSI 根本做不到。
今天的核心問題是：研究人員如何在實際硬體上取得 CSI？而 Windows 為什麼做不到？

## Slide 4
1
基礎架構
PHY / MAC / CSI / OSI 對應
基礎架構
04 / 26

## Slide 5
802.11 RF 信號路徑
Section 1/4
天線 (Antenna)
接收 RF 信號
ADC 類比→數位
信號數位化
OFDM 解調 (Demodulation)
子載波分離
802.11 Frame 解碼
封包還原
MAC 層 處理
上送至驅動
CSI 在 OFDM 解調後即可計算：每個子載波的複數增益（振幅 + 相位）
基礎架構
05 / 26
Notes: 這張圖應該是大家最熟悉的起點。從天線接收到 RF 信號後，經過 ADC 轉換成數位信號，再透過 OFDM 解調把各個子載波分離出來，最後解碼成 802.11 frame。
關鍵點在這裡：CSI 的計算發生在 OFDM 解調這個步驟。每個子載波在解調過程中，NIC 的 DSP 會計算出複數增益，這就是 CSI 的來源。這個資料此時還在 NIC 的韌體裡，尚未進入任何 OS 軟體層。

## Slide 6
PHY / MAC 與 CSI
Section 1/4
RSSI（傳統方式）
整體接收功率（單一數值）
單位：dBm
無法區分多路徑效應
精度低，只反映總體信號強度
MAC 層對 CSI 的態度
MAC 職責：CSMA/CA、ACK、Frame 組裝
⚠ CSI 不在 MAC 協定範圍
· PHY 解調後存於 NIC 韌體暫存器
· MAC 只收到已解調的 802.11 frame
· CSI 從未進入 NDIS 封包結構
結論：CSI 旅程的第一個截斷點
CSI = H(f)：頻域通道矩陣。從 PHY 到 MAC 已無標準傳遞路徑
基礎架構
06 / 26
Notes: 在座各位應該都知道 RSSI，但我還是簡單對比一下。RSSI 是整個頻帶的總接收功率，是一個純量值，單位 dBm。它告訴你「訊號有多強」，但不告訴你「通道長什麼樣子」。
CSI 則是每個 OFDM 子載波的複數增益，包含振幅和相位。802.11n 的情況下，IWL5300 會報告 30 個子載波群組的 CSI。這個資訊豐富多了——你可以從 CSI 重建多路徑傳播特性，這就是為什麼 CSI 可以用於室內定位和手勢辨識，而 RSSI 不行。
CSI 的數學表示是頻域通道矩陣 H(f)，對每對 TX-RX 天線各有一個。

## Slide 7
OSI 7 層 vs Windows 實際元件對應
Section 1/4
OSI 層 | 標準名稱 | Windows 元件 | 備註
L7 | Application | 應用程式 / WinSock API | send() / recv()
L4 | Transport | tcpip.sys (TCP/UDP) | 連接埠管理
L3 | Network | tcpip.sys (IP) | 路由、IP 封包
L2b | LLC | ndis.sys (NDIS) | 協定多工/解多工
L2a | MAC | nwifi.sys + OEM.sys | 802.11 管理
L1 | PHY | NIC 韌體 + 硬體 | RF 信號處理，CSI 在此層
CSI 存在於 L1，NDIS 介面從 L2a 開始，兩者之間沒有標準橋接
基礎架構
07 / 26
Notes: 這張表是今天的地圖，後面的所有討論都會對應回這張表。
最重要的觀察：CSI 存在於 L1（PHY 硬體），但 Windows 的軟體介面從 L2a 才開始（nwifi.sys 和 OEM.sys）。L1 和 L2a 之間沒有標準的橋接機制來傳遞 CSI。
右邊的 Windows 元件欄位就是我們接下來要深入討論的每一個元件。請記住這個對應關係。

## Slide 8
2
Windows 驅動堆疊
從 NIC 硬體向上：逐層解析 CSI 消失的原因
Windows 驅動堆疊
08 / 26

## Slide 9
CSI 要去哪？軟體層的問題
Section 2/4
NIC 韌體
CSI 計算於此 存放於暫存器
Windows 驅動堆疊
多層軟體元件 （本段逐層解析）
應用程式
研究目標 想在此取得 CSI
PHY 工程師熟悉左側；本段目標：找出中間黑盒子裡，CSI 在哪一層消失
Windows 驅動堆疊
09 / 26
Notes: 現在進入 Windows 驅動架構。這是今天的核心問題：CSI 在 NIC 韌體計算完成後，要怎麼到達你的應用程式？
從 RF 工程師的視角來看，左邊是熟悉的領域：PHY 解調、NIC 韌體計算 CSI、儲存在暫存器。右邊是研究目標：你的程式需要 CSI 來做定位或感測。
中間那個「黑盒子」就是 Windows 的驅動堆疊。接下來我們從最靠近硬體的元件開始，逐層往上解析，找出 CSI 究竟在哪裡消失。

## Slide 10
OEM.sys：網卡廠商 Miniport Driver
Section 2/4
職責
直接與 NIC 硬體暫存器溝通（MMIO/PCI）
控制 RF 參數（頻道、頻寬、TX 功率）
管理 DMA 傳輸（TX/RX 封包緩衝）
實作 NDIS Miniport 介面
上報硬體事件給 nwifi.sys
範例（各廠商）
Intel：iwlwifi（Linux）/ netwtw*.sys（Windows）
Qualcomm/Atheros：ath*.sys
Broadcom：bcmwl*.sys
MediaTek：mt*.sys
⚠ OEM.sys 是唯一能讀取 CSI 的軟體元件
但它選擇不向上層暴露此資料
OEM.sys 是 Windows 驅動堆疊中距離硬體最近的軟體層
Windows 驅動堆疊
10 / 26
Notes: OEM.sys 是網卡廠商提供的 Miniport Driver，是整個 Windows 網路堆疊中距離硬體最近的軟體元件。
它透過 MMIO 或 PCI 介面直接讀寫網卡的硬體暫存器，可以控制 RF 參數像是頻道和 TX 功率，也負責管理 DMA 傳輸。
右邊的例子列出各廠商的驅動名稱。Intel 在 Linux 上叫 iwlwifi，但在 Windows 上叫 netwtw*.sys，星號代表版本號。
這裡有一個關鍵觀察：OEM.sys 理論上可以讀取 NIC 韌體計算的 CSI 資料，因為它有直接訪問硬體暫存器的能力。問題是它選擇不向上層暴露這個資料。

## Slide 11
OEM.sys 的資料路徑
Section 2/4
NIC 韌體 計算 CSI
儲存於暫存器
OEM.sys DMA 讀取
RX 封包緩衝
NDIS_RECEIVE _NET_BUFFER
標準封包上報
nwifi.sys 接收
802.11 frame 處理
tcpip.sys → 應用層
IP 封包
CSI 存於 NIC 暫存器，OEM.sys 只將 802.11 frame payload 上報——CSI 從未進入 NDIS 封包結構
Windows 驅動堆疊
11 / 26
Notes: 這張流程圖展示了一個 RX 封包從 NIC 韌體到應用層的路徑。
注意最左邊：NIC 韌體計算 CSI 後，把結果儲存在硬體暫存器。OEM.sys 透過 DMA 讀取 RX 封包緩衝區，但這個緩衝區裡只有 802.11 frame 的內容，不含 CSI。
CSI 從來沒有進入 NDIS_NET_BUFFER 這個標準封包結構。換句話說，CSI 在 OEM.sys 這一步就已經被排除在資料流之外了。
這就是 CSI 消失的根本原因：不是某個軟體元件「擋住」了 CSI，而是 CSI 從一開始就沒有被放進標準的資料傳輸路徑。

## Slide 12
nwifi.sys：連線管理層（PHY 資訊截斷點）
Section 2/4
▶ 職責：802.11 連線管理（Native 802.11 架構，Windows 10 起由 WDI 取代但概念相同）
  · · 認證（WPA2/WPA3）、漫遊、省電、掃描
▶ 向上暴露的介面：
  · · SSID / RSSI / 連線狀態 / 頻道 / 連線速率
  · · Native WiFi API（wlanapi.dll）→ 應用程式
⚠ 不暴露任何 PHY 層原始資料
  · · ❌ CSI、❌ IQ 樣本、❌ 每天線獨立 RSSI
● 設計目標是連線管理，不是 RF 量測
從 nwifi.sys 向上，PHY 層資訊已被永久丟棄
Windows 驅動堆疊
12 / 26
Notes: nwifi.sys 是 Windows Native WiFi 驅動，職責是管理 802.11 連線狀態。它向上暴露的介面完全沒有任何 PHY 層資訊的傳遞路徑——這是設計目標，不是疏漏。

## Slide 13
NDIS 無 CSI 的根本原因
Section 2/4
● NDIS 設計目標：跨廠商通用介面
  · · 任何協定 × 任何網卡 = 最大公約數
● OID 機制提供：SSID / RSSI / 掃描 / 統計
❌ 無任何 OID 定義 CSI 查詢
▶ 為什麼無法標準化 CSI？
  · · Intel 5300：30 個子載波群組
  · · Atheros AR9380：56 個子載波
  · · 格式完全不同，無法取最大公約數
● 結論：通用性的代價 = 丟棄廠商私有 PHY 細節
NDIS 的「通用性」正是 CSI 無法取得的根本原因
Windows 驅動堆疊
13 / 26
Notes: NDIS 的核心設計目標是跨廠商通用性，但 CSI 是廠商私有 PHY 細節，不同廠商格式完全不同。無法取最大公約數，所以 NDIS 根本沒有嘗試。

## Slide 14
WDI：Windows 10+ 新驅動模型
Section 2/4
WDI 改變了什麼
WLAN Device Driver Interface（WDI）
Win10 引入，取代部分 NDIS WiFi 介面
將驅動分為：
· IHV 元件（UMDF，User Mode）
· WDI 框架（KMDF，Kernel Mode）
降低藍屏風險（User Mode crash 不致命）
簡化 IHV 驅動開發
WDI 對 CSI 的影響
❌ WDI Task/Property 定義中
同樣沒有 CSI 相關介面
WDITASK 清單（部分）：
· TaskScan
· TaskConnect
· TaskDisconnect
· TaskSendRequest
→ 架構更新，但 CSI 缺席問題未解決
WDI 是架構改進，不是 PHY 資料暴露的嘗試
Windows 驅動堆疊
14 / 26
Notes: Windows 10 引入了 WDI 作為新的 WiFi 驅動模型。WDI 把驅動分成兩部分：IHV 廠商負責的 User Mode 元件，和 WDI 框架的 Kernel Mode 元件。
這個架構的優點是：User Mode 的 crash 不會導致藍屏，大幅提升系統穩定性，也簡化了廠商的驅動開發。
但是——WDI 的 Task 和 Property 定義完全沒有包含 CSI 相關的介面。WDI 是架構上的改進，不是解決 CSI 取得問題的嘗試。所以即使升級到 WDI 模型，CSI 依然無法取得。

## Slide 15
Windows 網路驅動架構總覽
Section 2/4
應用程式
User Mode
WinSock (ws2_32.dll)
User Mode
AFD.sys（Ancillary Function Driver）
Kernel Mode
tcpip.sys（TCP/IP Stack）
Kernel Mode
ndis.sys（NDIS）
Kernel Mode
nwifi.sys（Native WiFi）
Kernel Mode
OEM.sys（Miniport Driver）
Kernel Mode
NIC 硬體 + 韌體
Hardware
每層只能透過明確定義的介面與相鄰層溝通
Windows 驅動堆疊
15 / 26
Notes: 在逐一介紹每個元件之後，讓我們用這張全景圖把所有元件放在一起看。
從最底層的 NIC 硬體開始，往上依序是 OEM.sys（韌體廠商驅動）、nwifi.sys（WiFi 連線管理）、NDIS、tcpip.sys、WinSock，最終到應用程式。
每一層只能透過明確定義的介面與相鄰層溝通。這個設計保證了穩定性，但也意味著 L1 的 PHY 資訊無法「跳過」中間層直接到達應用程式。
接下來我們用這張圖精確標示 CSI 消失的位置。

## Slide 16
CSI 消失點分析
Section 2/4
應用程式 / WinSock
無法感知 CSI 存在
tcpip.sys
只處理 IP 封包
ndis.sys（NDIS）
無 CSI OID 定義
nwifi.sys
丟棄所有 PHY metadata
OEM.sys
能讀取 CSI，但不上報
NIC 韌體 + 硬體
CSI 計算並儲存於此
CSI 消失於 OEM.sys ↔ nwifi.sys 介面：OEM.sys 有能力讀取但選擇不轉發，nwifi.sys 也不要求
Windows 驅動堆疊
16 / 26
Notes: 這是今天的核心投影片。讓我們總結 CSI 在哪裡消失。
橙色和紅色標注的兩個元件是關鍵：OEM.sys 和 nwifi.sys。
OEM.sys 有能力讀取 CSI（因為它可以直接訪問 NIC 硬體暫存器），但它不上報給 nwifi.sys。nwifi.sys 也從未向 OEM.sys 請求 CSI 資料。這個邊界就是 CSI 消失的地方。
再往上，ndis.sys 沒有 CSI 的 OID 定義，tcpip.sys 只看到 IP 封包，應用程式完全感知不到 CSI 的存在。
結論：CSI 的消失是多層架構決策累積的結果，每一層都有其合理性。

## Slide 17
能不能直接破解 OEM.sys？
Section 2/4
理論路徑（四種）
① 逆向 IOCTL（IDA Pro / Ghidra）
枚舉 netwtw*.sys dispatch table
② Kernel Hook，攔截 DMA Buffer
在 MiniportReceivePackets 插入
③ 韌體 Patch（類 Nexmon 手法）
修改 NIC 韌體暴露 CSI
④ NDIS Filter Driver 夾層
插入 OEM.sys 與 nwifi.sys 之間
現實障礙（Win11 22H2+）
⛔ DSE：驅動必須有 WHQL 簽名
⛔ PatchGuard：Kernel patch 觸發 BSOD
⛔ HVCI（Win11 22H2 起預設啟用）
Hypervisor 層強制 CI，無法繞過
⛔ Intel 韌體閉源：格式未知，無文件
⛔ 更新碎裂：每次 driver update
IOCTL offset 可能改變
結論：技術上「可以嘗試」
工程上「不應嘗試」
學術界（2026）零成功案例
唯一 Windows 可行路徑：PicoScenes + NI USRP（SDR）——但硬體成本遠高於 AX200 + Linux
Windows 驅動堆疊
17 / 26
Notes: 講到這裡，有些聽眾可能會問：「那我們能不能直接破解 OEM.sys，強行讀出 CSI？」
理論上確實有四條路可以嘗試。但每一條在現代 Windows 11 上都撞到了高牆。
最關鍵的障礙是 HVCI——Hypervisor-Protected Code Integrity，從 Windows 11 22H2 開始預設啟用。它在 Hypervisor 層強制執行驅動簽名，不是在 Kernel 層，這意味著即使你嘗試繞過 PatchGuard，HVCI 還是在更底層擋住你。
結論：技術上可以花時間嘗試，工程上完全不應該嘗試。學術界到目前（2026 年）為止沒有任何成功從 Windows 標準 WiFi NIC 提取 CSI 的公開案例。
如果你真的必須在 Windows 環境取得 CSI，唯一的合法路徑是使用 NI USRP 軟體定義無線電搭配 PicoScenes——但硬體成本遠高於 AX200 加 Linux 雙系統。

## Slide 18
3
替代方案
Linux 生態 vs Windows 限制
替代方案
18 / 26

## Slide 19
為什麼 Linux 可以取得 CSI？
Section 3/4
Linux 驅動架構
cfg80211：802.11 設定框架
mac80211：軟體 MAC 實作
nl80211：Netlink 介面（用戶空間↔核心）
關鍵差異：開源驅動
· iwlwifi（Intel）可修改
· ath9k（Atheros）可修改
· brcmfmac（Broadcom）可 patch 韌體
debugfs 介面：
/sys/kernel/debug/ieee80211/
部分驅動在此暴露 CSI 原始資料
Windows 的根本差異
✗ OEM.sys 為閉源二進位
✗ NDIS 介面固定，無擴充 CSI 的機制
✗ 無等同 debugfs 的 PHY 資料介面
✗ 韌體修改需要 WHQL 簽章
→ Linux 的可行性來自
開源 + 可修改驅動 + 彈性的核心介面
不是 Windows 的「bug」，是設計哲學差異
Linux 的可行性來自開源生態，不是 Windows 的設計缺陷
替代方案
19 / 26
Notes: 現在我們來看為什麼 Linux 可以取得 CSI。
Linux 的關鍵優勢是開源。iwlwifi、ath9k、brcmfmac 這些驅動都是開源的，研究人員可以直接修改驅動程式碼，甚至修改 NIC 韌體。debugfs 提供了一個核心介面，讓驅動可以暴露任意的除錯資料，包括 CSI。
右邊列出了 Windows 的根本差異：OEM.sys 是閉源二進位，不可修改；NDIS 介面固定，沒有擴充機制；韌體修改需要 WHQL 認證簽章。
這不是 Windows 的 bug，而是商業產品（Windows）vs 開源生態（Linux）的架構哲學差異。

## Slide 20
現代 CSI 工具生態（全部 Linux-only）
Section 3/4
工具 | 硬體 | 標準 | 頻寬 | 特色
PicoScenes | Intel AX200/AX210 | 802.11a/g/n/ac/ax | 20–160 MHz | 最完整，商業支援
FeitCSI | Intel AX200/AX210 | 802.11a/g/n/ac/ax | 20–160 MHz | 開源，CSI 注入
IAX | Intel AX200/201/210/211 | 802.11ax | 20–160 MHz | 學術研究用
Nexmon CSI | Broadcom/Cypress | 802.11a/g/n/ac | 20–80 MHz | Raspberry Pi 支援
Atheros-CSI-Tool | AR9380（ath9k） | 802.11n | 20/40 MHz | OpenWRT 支援
linux-80211n-csitool | Intel IWL5300 | 802.11n | 20/40 MHz | 最早的工具，歷史性
所有工具均僅支援 Linux——這直接說明了為什麼 Windows 無法取得 CSI
替代方案
20 / 26
Notes: 這是目前（2026 年）的現代 CSI 工具生態。
PicoScenes 是目前功能最完整的平台，支援 Intel AX200/AX210，可以取得 802.11ax 格式的 CSI，最寬支援 160 MHz。它有商業支援，適合需要穩定維護的研究團隊。
FeitCSI 是開源替代方案，功能相近，也支援 CSI 注入，可以用於主動量測。
這張表的最右欄「平台」請注意：全部都是 Linux。這個事實本身就是今天演講的核心論點之一——所有成熟的 CSI 工具都選擇 Linux，因為 Windows 的架構限制讓這件事在 Windows 上無法實現。

## Slide 21
Windows 替代方案比較
Section 3/4
方案 | 技術難度 | CSI 完整度 | 維護成本 | 建議
Raw Packet Capture (WinPcap/Npcap) | ★☆☆☆ | ❌ 無 CSI | 低 | 僅封包分析
OEM 私有 IOCTL (逆向 OEM.sys) | ★★★★ | ⚠ 不穩定 | 極高 | 不建議
雙系統 Linux（推薦） | ★★☆☆ | ✅ 完整 | 低 | 最佳方案
Linux Live USB (FeitCSI) | ★☆☆☆ | ✅ 完整 | 低 | 快速上手
建議：Intel AX200 + 雙系統 Linux + PicoScenes/FeitCSI
替代方案
21 / 26
Notes: 四種方案快速比較。Raw Packet Capture 最簡單但無 CSI。OEM IOCTL 風險極高。雙系統和 Live USB 都能取到完整 CSI，推薦雙系統。

## Slide 22
支援 CSI 的硬體選型
Section 3/4
網卡型號 | 晶片 | 標準 | CSI 工具 | 平台
Intel WiFi Link 5300 | IWL5300 | 802.11n | linux-80211n-csitool | Linux（舊）
Intel Wi-Fi 6 AX200 | AX200 | 802.11ax | PicoScenes / FeitCSI | Linux
Intel Wi-Fi 6E AX210 | AX210 | 802.11ax（6GHz） | PicoScenes / FeitCSI | Linux
Atheros AR9380 | AR9380 | 802.11n | Atheros-CSI-Tool | Linux / OpenWRT
Broadcom BCM4339 | BCM4339 | 802.11ac | Nexmon CSI | Android / RPi
Raspberry Pi 4 (RPi) | CYW43455 (原BCM43455) | 802.11ac | Nexmon CSI | Linux（RPi OS）
採購建議：Intel AX200 M.2 網卡 + Linux 雙系統 = 最易取得的 CSI 研究平台
替代方案
22 / 26
Notes: 這張表列出目前（2026 年）有明確 CSI 工具支援的網卡。
如果你要買新硬體，Intel AX200 M.2 是最容易取得、工具支援最完整的選擇。它便宜（通常 500 到 1000 台幣），支援 802.11ax，PicoScenes 和 FeitCSI 都支援它。買 M.2 版本可以裝在筆電或桌機，或者用 M.2 轉 PCIe 轉接卡。
如果你有 Raspberry Pi，BCM43455 晶片已經內建，Nexmon CSI 直接支援，不需要額外購買硬體，非常適合做嵌入式 CSI 採集節點。
Atheros AR9380 在 OpenWRT 路由器上很常見，適合布署多點 CSI 量測環境。
請避免購買沒有在這份清單上的網卡，除非你願意自己移植驅動。

## Slide 23
4
結語與建議
硬體選型 + 環境建議
結語
23 / 26

## Slide 24
完整架構總覽：CSI 的旅程
Section 4/4
應用程式
只能用 WinSock，看不到 PHY
NDIS / tcpip.sys
無 CSI OID，協定通用化
nwifi.sys
802.11 管理，丟棄 PHY metadata
OEM.sys（唯一機會）
能讀 CSI，但介面不暴露
NIC 韌體
CSI 在此計算完成
PHY 硬體 + RF 電路
OFDM 解調，子載波分析
Windows 架構的每一層都有合理的設計動機，但合力造成了 CSI 無法取得的結果
結語
24 / 26
Notes: 讓我們用這張總結圖回顧整個旅程。
從最下面的 PHY 硬體開始，OFDM 解調計算出 CSI，儲存在 NIC 韌體的暫存器中。NIC 韌體計算完成後，這個資訊就在這裡等待被讀取。
OEM.sys 是唯一有能力讀取這個資料的軟體元件，但它的設計目標不包含上報 CSI，所以它沒有這樣做。
往上的每一層，從 nwifi.sys 到 NDIS 到應用程式，都沒有任何機制可以取得 CSI。每一層都有合理的設計動機，但合在一起的結果就是 CSI 無法從應用層存取。
這不是一個單一決策造成的問題，而是多層架構設計累積的結果。

## Slide 25
給 RF 工程師的建議
Section 4/4
1. 選硬體先確認 CSI 工具支援
  · → Intel AX200/AX210 = 目前最佳選擇
2. 優先 Linux 環境採集 CSI
  · → PicoScenes（商業支援）或 FeitCSI（開源）
  · → 雙系統：Linux 採集，Windows 後處理
3. 避免的坑
  · ❌ OEM 私有 IOCTL（每次驅動更新後失效）
  · ❌ VM 取 CSI（時序精度受 Hypervisor 影響）
  · ❌ 未在支援清單上的網卡
結語
25 / 26
Notes: 基於今天的內容，給各位三點具體建議。希望能幫助大家避免走彎路，直接使用最有效的工具。

## Slide 26
Q&A / 參考資料
Section 4/4
[1] D. Halperin et al., Tool Release: Gathering 802.11n Traces with CSI, ACM SIGCOMM CCR, Vol. 41, No. 1, 2011. -> linux-80211n-csitool
[2] M. Schulz et al., Nexmon: The C-based Firmware Patching Framework -- seemoo-lab/nexmon_csi
[3] Z. Jiang, PicoScenes: Enabling Modern Wi-Fi ISAC Research -- ps.zpj.io
[4] KuskoSoft, FeitCSI: 802.11 CSI Tool -- feitcsi.kuskosoft.com
[5] Y. Xie et al., Atheros CSI Tool for 802.11n NICs -- xieyaxiongfly/Atheros-CSI-Tool
[6] Microsoft Docs, WDI Miniport Driver Design Guide -- learn.microsoft.com
[7] Microsoft Docs, NDIS Network Interface Architecture -- learn.microsoft.com
[8] Gi-z, CSIKit: Python CSI Processing Tools -- github.com/Gi-z/CSIKit
結語
26 / 26
Notes: 以上是今天的所有內容。
如果你要開始 CSI 研究，推薦先看 PicoScenes 的文件（ps.zpj.io），它提供了很完整的 setup guide。FeitCSI（feitcsi.kuskosoft.com）是開源替代方案，適合想要自己修改的研究者。CSIKit 是一個 Python 函式庫，可以解析多種 CSI 工具的輸出格式，方便資料分析。
有任何問題嗎？